Załącznik nr 1 do SIWZ

## Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne) |
| --- | --- | --- |
| Dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg |  |
| Typ podwozia | napęd 4x4 napęd stały na obie osie kabina kierowcy jednomodułowa przystosowana do przewozu 6 osób w układzie 1+1+4 ilość drzwi w kabinie min.2 siedzenia skierowane przodem do kierunku jazdy przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką |  |
| Silnik | wysokoprężny, czterosuwowy z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem |  |
| Moc silnika | nie mniejsza niż 110 KM |  |
| Skrzynia biegów | manualna, 5-cio biegowa, zsynchronizowana |  |
| Układ kierowniczy | ze wspomaganiem |  |
| Układ hamulcowy | Dopuszcza się brak systemu ABS |  |
| Zabudowa | zabudowa samonośna z profili odpornych na korozję pokrycia zewnętrzne zabudowy – blacha aluminiowa poszycia wewnątrz zabudowy – blacha aluminiowa łezkowa skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami wodo - i pyłoszczelnymi z tyłu zabudowy – żaluzja półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze: agregat wysokociśnieniowy wraz ze zbiornikiem wody (ok.300 l.) zwijadło wysokociśnieniowe zakończone prądownicą lekki zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego marki Lukas, typ Kombi agregat prądotwórczy EC 2200 dach wykonany w formie podestu roboczego pokryty blachą ryflowana wokół dachu barierka ochronna z tyłu zabudowy drabinka wejściowa |  |
| Kolorystyka | kabina i zabudowa w kolorze czerwonym RAL 3000 nadkola oraz zderzaki w kolorze białym |  |
| Wyposażenie | belka świetlna z napisem „STRAŻ” generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych) lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu lampy błyskowe niebieskie pulsacyjne zderzakowe z przodu pojazdu radiotelefon samochodowy marki Motorola, typ GM 360 o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA oświetlenie przedziału ładunkowego włączane automatycznie po otwarciu schowka, główny wyłącznik oświetelnia schowków zainstalowany w kabinie kierowcy |  |
| Wyposażenie dodatkowe | - hak z tyłu pojazdu |  |

Parametry nieokreślone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych- edycja druga- marzec 2006” lub „Wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP –CNBOP- czerwiec 2002”  z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.

Samochód musi posiadać aktualny certyfikat zgodności lub pozytywną opinię CNBOP.